Latvijas skolēnu

61. fizikas olimpiādes 2. posma

uzdevumi

2011. g. 28. janvārī

Izlasi, pirms sāc pildīt!

- Tev tiek piedāvāti risināšanai 5 uzdevumi

- Par katru uzdevumu iespējams saņemt 10 punktus.

- Uzdevumu risināšanas laiks 180 min.

    - Risinājuma laikā atļauts izmantot olimpiādes organizētāju izsniegtās fizikas un 		matemātikas formulu lapas, kalkulatoru un latviešu - krievu vārdnīcu.

- Visur, kur vien iespējams, parādi risinājuma gaitu!

1. uzdevums

Raķetes modelim ir divi dzinēji: A un B. Dzinējs A paredzēts darbam laikā tA = 10 s, un tas raķetei katru sekundi vienmērīgi ātrumu palielina par 5 m/s. Dzinējs B paredzēts darbam laikā tB = 20 s, un tas katru sekundi vienmērīgi raķetei ātrumu palielina par 2,5 m/s. Dzinējus var ieslēgt ar vadības pulti vai nu ieslēdzot vispirms dzinēju A, pēc tam dzinēju B, vai otrādi. Kad pirmais ieslēgtais dzinējs beidz darboties, automātiski sāk darboties otrais dzinējs. Raķete tiek izmēģināta, izšaujot to vertikāli augšup. Pieņem, ka lidojumā raķetes masa nemainās!

Jānis, Kārlis un Andris saderēja par maksimālo augstumu, kuru raķete var sasniegt abu dzinēju darbības laikā.

Jānis teica: „Lai raķete sasniegtu maksimālo augstumu abu dzinēju darbības laikā, vispirms jāieslēdz dzinējs A.”

Kārlis teica: „Lai raķete sasniegtu maksimālo augstumu abu dzinēju darbības laikā, vispirms jāieslēdz dzinējs B.”

Andris teica: „Lai raķete sasniegtu maksimālo augstumu abu dzinēju darbības laikā, ir vienalga, kuru dzinēju – A vai B – ieslēdz pirmo, jo dzinējs B katru sekundi ātrumu palielina 2 reizes mazāk, toties darbojas 2 reizes ilgāk.”

A. Kurš derībās uzvarēja? Pierādi, izmantojot fizikālās sakarības un aprēķinus! Nosaki arī maksimālo pacelšanās augstumu abu dzinēju darbības laikā!

B. Parādi grafiski, kā mainās raķetes ātrums atkarībā no laika, ja vispirms ieslēdz dzinēju A.

2. uzdevums

Alumīnija lode atrodas ūdenskrātuvē dziļumā H = 3 m. Lodes masa ir 2,7 kg un blīvums ir 2700 kg/m3. Ūdens blīvums ir 1000 kg/m3. Risinot uzdevumu, pieņem, ka g = 10 m/s2!

A. Nosaki darbu, kas jāpadara, lai lodi vienmērīgi aiz auklas izvilktu no ūdens un ar to pašu ātrumu paceltu augstumā h = 2 m virs ūdens. Pieņem, ka izkustināšanai lodei piešķir 6 J lielu kinētisko enerģiju. Pretestības spēkus neievēro!

B. Raksturo auklas sastiepuma spēka maiņu, lodi ceļot augšup no ūdenskrātuves dibena līdz augstumam h = 2 m virs ūdens! Nosaki arī šī spēka skaitlisko lielumu.

3. uzdevums

Uz liela ledus gabala, kura temperatūra 0 °C, novietots alumīnija kubs, kura malas garums a = 0,1 m un temperatūra arī 0 °C. Alumīnija blīvums ir 2700 kg/m3, īpatnējā siltumietilpība ir 880 J/(kg.K), ledus blīvums ir 920 kg/m3, ledus īpatnējais kušanas siltums 334 kJ/kg.

A. Nosaki siltuma daudzumu, kas jāpievada alumīnija kubam, lai tas pilnīgi iegrimtu ledū!

B. Nosaki, līdz cik lielai temperatūrai jāsasilda alumīnija kubs, lai tas pilnīgi iegrimtu ledū!

C. Paskaidro, vai līdz tikpat lielai temperatūrai būs jāsasilda alumīnija kubs, kura tilpums ir 2 reizes mazāks, lai tas pilnīgi iegrimtu ledū!

4. uzdevums

Uz nolīdzsvarotiem svariem novietots trauks ar ūdeni (1. att.).

Kad uz svaru kausa blakus traukam novieto lodīti, svaru nolīdzsvarošanai jāuzliek papildus atsvars (2. att.).

Kad šo pašu lodīti ievieto traukā ar ūdeni, svaru līdzsvars saglabājas (3. att.).

Kad lodīti tur aiz ļoti tieva diega tā, ka tā vairs nepieskaras trauka dibenam, svaru līdzsvarošanai nepieciešams mazākas masas atsvars (4. att.).

A. Paskaidro, ko atsvari līdzsvaro 1., 2., 3. un 4. attēlā parādītajās situācijās.

B. Paskaidro, kāpēc 4. attēlā līdzsvara nodrošināšanai nepieciešamas mazākas masas papildus atsvars .

C. Paskaidro, kāpēc 2. un 3. attēlā svaru līdzsvara nodrošināšanai nepieciešams vienas un tās pašas masas atsvars, ja 3. attēlā parādītajā gadījumā uz lodīti darbojas Arhimēda spēks.

5. uzdevums

Traukā, kura forma parādīta 1. attēlā, ieliets ūdens, kura temperatūra 10 °C. Ūdeni sasilda.

A. Paskaidro, kā mainās spiediens uz trauka pamatu!

Paskaidrojums: ūdens ieņemto tilpumu 1. attēlā parādītajā traukā var aprēķināt, izmantojot sakarību:

.

B. Paskaidro, kas notiek ar ūdens spiedienu uz trauka pamatu, ja traukam ir tāda forma, kā 2. attēlā, un ūdeni silda!

Izlasi, pirms sāc pildīt!

- Tev tiek piedāvāti risināšanai 5 uzdevumi

- Par katru uzdevumu iespējams saņemt 10 punktus.

- Uzdevumu risināšanas laiks 180 min.

    - Risinājuma laikā atļauts izmantot olimpiādes organizētāju izsniegtās fizikas un 		matemātikas formulu lapas, kalkulatoru un latviešu - krievu vārdnīcu.

- Visur, kur vien iespējams, parādi risinājuma gaitu!

1. uzdevums

No pagraba tiek izvilktas trepes AB. Trepes galam A ir piestiprināta aukla, kuru velk augšup gar vertikālo sienu vienmērīgi ar ātrumu vA = 0,2 m/s.

Trepju garums ℓ = 2 m (attālums no A līdz B). Sākumā trepes atrodas uz horizontālās pagraba grīdas.

A. Pēc cik ilga laika trepes ar pagraba grīdu veidos 60° leņķi?

B. Nosaki trepju gala B ātrumu pēc laika t = 6 s!

2. uzdevums

Modelis ar raķešu dzinēju no starta vietas uzsāk kustību ar paātrinājumu, kas vienmērīgi 5 sekundēs pieaug no nulles līdz 12 m/s2. Pēc tam modelis 10 sekundes turpina pārvietoties vienmērīgi ar sasniegto ātrumu un tad līdz apstāšanās momentam bremzē ar konstantu paātrinājumu, kura modulis ir 6 m/s2.

A. Parādi grafiski, kā mainās modeļa paātrinājuma modulis visā kustības laikā!

B. Parādi grafiski, kā mainās modeļa ātrums visā kustības laikā!

C. Novērtē modeļa veikto ceļu visā kustības laikā!

3. uzdevums

Uz plāksnes, kas novietota leņķī α = 30°, noliek kalkulatoru un palaiž vaļā. Kalkulatora masa ir 0,4 kg un slīdes berzes koeficients kalkulatoram pret slīpo virsmu µ = 0,8.

A. Ar aprēķiniem noskaidro, vai pēc palaišanas vaļā kalkulators slīdēs lejup! Atrodi berzes spēku, kas darbojas uz kalkulatoru!

B. Uz kalkulatoru iedarbojas ar horizontālu spēku F tā, kā parādīts attēlā (spēka F darbības virziens ir paralēls malai MN). Parādi grafiski, kā mainās berzes spēks, kas darbojas uz kalkulatoru atkarībā no pieliktā spēka F lieluma, ja spēku F maina no 0 līdz 1,5 N.

4. uzdevums

No plata trauka pa caurulīti iztek ūdens pilienu veidā. Apgaismojot pilienus ar stroboskopu, pie noteikta lampas uzliesmojumu perioda izskatās, ka pilieni ir nekustīgi. Nedaudz samazinot lampas uzliesmojumu periodu, izskatās, ka pilieni lēnām pārvietojas augšup.

A. Izskaidro, kāpēc pie noteikta lampas uzliesmojumu perioda pilieni izskatās nekustīgi!

B. Izskaidro, kāpēc samazinot lampas uzliesmojumu periodu, izskatās, ka pilieni pārvietojas augšup!

C. Izskaidro, kāpēc attālumi starp pilienu stāvokļiem 1, 2 un 3 ir atšķirīgi.

5. uzdevums

Lietus laikā laukā atrodas spainis.

A. Kādu ietekmi uz ūdens pilieniem, kas nokļūst spainī, atstāj vējš? Paskaidro, vai vējš izmaina ūdens tilpumu, kas laikā t iepildās spainī!

B. Paskaidro, vai mainīsies ūdens tilpums, kas laikā t iepildīsies spainī, ja spainis horizontāli atrodas automobiļa kravas kastē un automobilis pārvietojas ar ātrumu v.

Izlasi, pirms sāc pildīt!

- Tev tiek piedāvāti risināšanai 5 uzdevumi

- Par katru uzdevumu iespējams saņemt 10 punktus.

- Uzdevumu risināšanas laiks 180 min.

    - Risinājuma laikā atļauts izmantot olimpiādes organizētāju izsniegtās fizikas un 		matemātikas formulu lapas, kalkulatoru un latviešu - krievu vārdnīcu.

- Visur, kur vien iespējams, parādi risinājuma gaitu!

1. uzdevums

Cilindriskā traukā, kura tilpums V = 0,05 m3, iepildīts hēlijs, kura molmasa M = 4 g/mol un temperatūra t = 28 °C. Hēlija masa ir 16 g. Pieņem, ka g = 10 m/s2.

Cilindriskais trauks atrodas uz lifta grīdas. Liftam pārvietojoties no miera stāvokļa vertikāli augšup, starpība spiediena spēkiem, ar kuriem hēlijs spiež uz trauka apakšpusi un augšpusi, mainās tā, kā parādīts grafikā.

A. Nosaki, ar cik lielu paātrinājumu lifts pārvietojas (a) pirmajās četrās kustības sekundēs; (b) no 4. līdz 8. sekundei un (c) no 8. līdz 12. sekundei!

B. Nosaki, ar cik lielu spiedienu uz cilindriskā trauka sienām iedarbosies hēlijs, ja trauks brīvi kritīs!

2. uzdevums

Pie vertikālās sienas ℓ = 1 m garā diegā ir iekārta lodīte. Lodīti atvirza no sienas tā, lai diegs ar vertikāli veidotu leņķi α = 10°.

Aprēķinos gaisa pretestību un sadursmes ilgumu neievēro! Pieņem, ka lodītes sadursme ar sienu ir absolūti elastīga!

A. Nosaki impulsu, kuru saņem siena, lodītei atlecot no tās, ja pirms trieciena lodītes impulss ir 0,1 kg.m/s.

B. Ar cik lielu periodu svārstās lodīte?

C. Parādi grafiski, kā mainās lodītes koordināta 2 sekunžu laikā kopš palaišanas vaļā, pie koordinātu asīm pierakstot atlikto lielumu skaitliskās vērtības. Koordinātu ass sākumpunktu izvēlies lodītes masas centram, kad lodīte atrodas pie sienas.

3. uzdevums

Uz horizontālas virsmas atrodas 2 kubveida ķermeņi, kuru masas m1 = 60 g un m2 = 100 g. Katram no tiem piešķir pozitīvu lādiņu q = 1 × 10−6 C.

Attālums starp ķermeņiem r =30 cm. Slīdes berzes koeficients katram ķermenim pa horizontālo virsmu ir µ=0,2.

A. Izdarot aprēķinus, noskaidro, vai ķermeņi atrodas līdzsvara stāvoklī. Nosaki, cik liels berzes spēks darbojas uz katru ķermeni, un nosaki šī spēka virzienu!

B. Izdarot aprēķinus, raksturo abu kubu kustību, ja kubu m1 iegrūž horizontāli pa labi ar ātrumu v0! Norādi arī spēkus, kas darbojas uz abiem kubiem! Kā mainās kubu paātrinājums?

4. uzdevums

Trīšiem pārliktas auklas galiem piestiprina 2 vienādas masas atsvarus A un B. Atsvari atrodas līdzsvarā. Kad atsvaru B atvirza pa labi un palaiž vaļā, tad pie mazām atsvara B svārstību amplitūdām atsvara A līdzsvars saglabājas, bet pie lielākām svārstību amplitūdām, atsvars A nevienmērīgi sāk pārvietoties augšup.

A. Paskaidro, kā mainās auklas sastiepuma spēks, ja atsvaru B iesvārsta!

B. Paskaidro, kāpēc pie mazām svārstību amplitūdām atsvars A saglabā līdzsvaru, bet pie lielākām svārstību amplitūdām - tas sāk pārvietoties augšup!

5. uzdevums

Divas plakanas plāksnes novietotas horizontāli attālumā ℓ viena no otras. Plākšnu virsmas laukums ir 100 cm2. Katras plāksnes masa ir 5 grami. Ar slēdzi S plāksnes var pievienot sprieguma avotam, uz kura spailēm ir 2500 V spriegums. Tika veikts sekojošs eksperiments: turot ieslēgtu slēdzi S, var atrast vienu tādu attālumu starp plāksnēm, kurā apakšējā plāksne ir līdzsvarā. Ja apakšējo plāksni no līdzsvara stāvokļa nedaudz pavelk uz leju, tā turpina krist lejup, bet ja ieslēdz slēdzi un pēc tam to izslēdz, tad apakšējo plāksni līdzsvarā var iestādīt gan nedaudz tuvāk augšējai plāksnei, gan nedaudz tālāk no tās.

Izskaidrot šo eksperimentu, balstoties uz fizikas sakarībām un skaitliskiem aprēķiniem.

Izlasi, pirms sāc pildīt!

- Tev tiek piedāvāti risināšanai 5 uzdevumi

- Par katru uzdevumu iespējams saņemt 10 punktus.

- Uzdevumu risināšanas laiks 180 min.

    - Risinājuma laikā atļauts izmantot olimpiādes organizētāju izsniegtās fizikas un 		matemātikas formulu lapas, kalkulatoru un latviešu - krievu vārdnīcu.

- Visur, kur vien iespējams, parādi risinājuma gaitu!

1. uzdevums.

Sprieguma avotu elektrodzinējspēki ir ℰ1 = 12 V un ℰ2 =9 V. To iekšējās pretestības ir 2 Ω katram. Rezistora R pretestība ir 16 Ω, kondensatoru kapacitātes C1 = 10 µF un C2 = 20 µF. Slēdzim S atrodoties stāvoklī 0, kondensatori nav uzlādēti.

A. Nosaki, cik lielu lādiņu uzkrāj kondensators C2 pēc pilnīgas uzlādēšanās, ja slēdzi ieslēdz stāvoklī 2!

B. Nosaki, cik liels siltuma daudzums izdalās rezistorā R kondensatora C2 uzlādes laikā!

C.  Kad kondensators C2 ir uzlādējies, slēdzi no sprieguma avota ℰ2 pārslēdz stāvoklī 1. Kondensatoros notiek lādiņu pārdalīšanās. Nosaki kondensatora C2 spriegumu!

2. uzdevums

Trīs rezistori un pusvadītāju diode pieslēgti maiņsprieguma avotam U tā, kā parādīts attēlā. Katra rezistora pretestība ir R = 100 Ω. Uz avota spailēm spriegums U mainās tā, kā parādīts grafikā.

A. Nosaki maiņstrāvas frekvenci!

B. Nosaki ķēdes kopējo pretestību abos maiņstrāvas pusperiodos, pieņemot, ka diodes pretestība caurlaides virzienā ir ļoti maza, bet sprostvirzienā – ļoti liela!

C. Nosaki caur rezistoru R3 plūstošās strāvas stipruma efektīvo vērtību!

D. Nosaki vidējo jaudu, kas izdalās rezistorā R3 viena maiņstrāvas perioda laikā!

3. uzdevums

Aiz atvēruma, kura diametrs D0 = 8 cm, attālumā ℓ = 20 cm ir novietots ekrāns. Uz atvērumu krīt paralēls gaismas staru kūlis.

Vispirms atvērumā novieto savācējlēcu, kuras optiskais stiprums ir 9 dioptrijas. Uz ekrāna iegūst gaišu plankumu, kura diametrs ir d. Tad no atvēruma izņem savācējlēcu un ievieto izkliedētājlēcu. Uz ekrāna iegūst gaišu plankumu, kura diametrs ir 4d.

A. Parādi staru gaitu, kad atvērumā ir novietota savācējlēca un kad atvērumā ir novietota izkliedētājlēca!

B. Nosaki izkliedētājlēcas optisko stiprumu!

C. Nosaki gaišā plankuma diametru uz ekrāna, ja atvērumā ievietos kopā saliktas abas lēcas!

4. uzdevums

Uz tērauda serdes uztīta spole. Uz serdes tuvu spolei novietots alumīnija gredzens. Kad noslēdz slēdzi S, gredzens atgrūžas no spoles. Kad slēdzi S atslēdz, gredzens pievelkas spolei.

A. Izskaidro, kāpēc gredzens atgrūžas no spoles, kad slēdzi noslēdz!

B. Izskaidro, kāpēc gredzens spolei pievelkas, kad izslēdz strāvu spolē!.

5. uzdevums

Elektrons ielido ar ātrumu v

(a) perpendikulāri homogēna elektriskā lauka intensitātes līnijām;

(b) perpendikulāri homogēna magnētiskā lauka indukcijas līnijām.

Smaguma spēka darbību uz elektronu neievēro!

A. Nosaki elektrona kustības trajektoriju abos gadījumos, skaidrojumu ilustrējot ar zīmējumu un fizikālo lielumu sakarībām!

B. Raksturo uz elektronu lauka iedarbības spēku veiktos darbus abos gadījumos.

# Text boxes

F, mN

12

8

12. klase

11. klase

4

0

10. klase

3

2

9. klase

1

α

F

S

U

α

N

M

B

vB

vA

A

2. att.

H

S

1.att.

H

A

B

A

S2

S1

m2

m1

r

ℓ

x

0

α

128

160

192

t, s

Lifts

C2

B

S

R

C1

1

2

0

ℰ2

ℰ1

R3

R2

~U

R1

+

−

S

Serde

Spole

ℓ

D0

4.att.

3.att.

2.att.

1.att.

H

F